- Langkah praktek

- Aktifkan aplikasi untuk analisa throughput, disini kami memakai app wireshark

Tampilan awal wireshark :

- Buka Yahoo Messenger

Tampilan Yahoo messenger :

- Setelah masuk wireshark, klik capture>interfaces , dan pilih interfaces yang akan digunakan, setelah itu klik start

Tampilan interfaces :

- Setelah itu mulailah chating dengan orang lain, disinikami chating dengan orang  yang online di handphone

- Amati yang terjadi pada wireshark

- Setelah itu pilih salah satu protokol yang akan dianalisa . disini kami memilih protokol  YMSG

- Amati PDU dari protokol tersebut

- Hasil dan analisa praktek

- Frame

- Frame length : 170 bytes

- Capture length : 170 bytes

- Frame time ke 186 = 13:17:27,001013000

Frame time ke 187 = 13:17:27,098928000

Frame time ke 188 = 13:17:27,128582000

JITTER ke frame 186 = 0,097915 seconds

JITTER ke frame 188 = 0,029654 seconds

- Protocol in frame : eth:ip:tcp:ymsg

- Core protocol : YMSG , karena applikasi yang digunakan merupakan Yahoo Messenger

- Ethernet II

- Source MAC address  : 00:10:5a:84:30:f2

- Destination MAC address :  00:24:1d:00:7f:04

Setelah di cek di cmd dengan mengetikan ipconfig /all terbukti bahwa mac adress komputer ini adalah :

Segment MAC address ada 3 bagian/fungsi :

- Kode vendor

- Kode jenis device

- Id masing-masing device

Untuk mengetahui vendor dari MAC addres kita dapat mengakses  http://www.coffer.com/mac_find/?string=           dan masukan kode vendor yang ingin diketahui vendornya

- Internet Protocol

- Version : 4

- IP sources : 98.136.48.89

- IP destination : 10.10.10.34

- Header length : 20 Bytes

- TCP

- Source port : mmcc (5050)

- Destination port : 49177 (49177)

- Acknownledgement number : 2666

- Flags : 00011000

- YMSG

- Version : 17

- Packet length : 96

- Status : Server Ack

- Sesssion ID : 0x738d4cee

- Content: 4\300\200max_tum\300\2001\300\200max_tum\300\2005\300\200blackbrother_d8\300\200302\300\200430\300\200430\300\2000000000907DE6325\300\200303\300\200430\300\200450\300\2000\300\200

# Text boxes

Kode vendor

Kode jenis device

ID masing2 device